5 класс 
Тема:«Влажно-тепловая обработка»

Цели:ознакомить учащихся с организацией рабочего места для выполнения влажно-тепловых работ; научить терминологии, применяемой при выполнении утюжильных работ,правилам техники безопасности; сформировать навыки по организации рабочего места для выполнения утюжильных работ; воспитывать аккуратность и внимательность во время работы. 
Оборудование:учебник, рабочая тетрадь, плакаты, образцы утюжильных работ, утюжильная доска, утюг. 
ХОД УРОКА1.

Организация урока.Проверка готовности учащихся к уроку.2.Повторение пройденного материала.3.Изучение нового материала.4. Закрепление пройденного материала. 
ВОПРОСЫ:а) Что называют стежком?б) Что называют строчкой?в) Какие вы знаете названия ручных стежков? Г) Назовите стежки временного назначения и постоянного.Д) Что значит сметать? 
Е) Что значит заметать? Ж) Что значит пришить?З) Какие требования предъявляют к выполнению ручных работ? 
3.Изучение нового материала Все строчки и швы, что мы с вами выполняем, обязательно должны пройти влажно-тепловую обработку, и влажно-тепловая обработка имеет большое значение при изготовлении одежды. От этих работ зависит внешний вид и качество швейных изделий. 
Рабочее место для влажно-тепловых работ надо организовать так, чтобы удобно было работать, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности. 
Рабочим местом для влажно-тепловых является утюжильная доска. Доски изготавливают из твердых пород древесины. На доску кладут войлочную прокладку, а поверх надевают полотняный чехол. 
Влажно-тепловые работы выполняют стоя, при этом расстояние от обрабатываемого предмета до глаз должно быть 35-45 сантиметров. 
Влажно-тепловые работы выполняют утюгом. Утюг- это инструмент для влажно-тепловой обработки. Сейчас мы все пользуемся электрическими утюгами. Из истории мы знаем, что сначала утюги были с углями, в корпус утюга клали раскаленные угли, таким образом нагревали его и утюжили. Затем утюги стали нагревать на плите, они так и назывались наплитные , им на смену пришли электрические. Электрические утюги имеют терморегулятор (регулирует температуру нагрева) и пароувлажнитель. 
Прежде чем приступить к влажно-тепловой обработке изготавливаемого изделия, необходимо попробовать температуру на лоскутке той ткани, которую нужно утюжить. 
Влажно-тепловую обработку выполняют с изнаночной стороны и соблюдают правила выполнения влажно-тепловой обработки:1. Положение терморегулятора устанавливают в соответствии с видом обрабатываемой ткани.2. Начиная утюжить, следует проверить, чистый ли утюг, не перегрелся ли он.3. После выполнения каждой машинной операции деталь или изделие увлажняют и утюжат до полного высыхания ткани. 
4.Изделие утюжат справа налево по направлению долевой нити ткани, начиная с мелких деталей. Крупные детали утюжат в направлении от широкой части к узкой.5.При влажно-тепловой обработке обрабатываемый участок детали или изделия располагают ближе к работающему.6.Отутюженное изделие надо оставить на некоторое время в расправленном или подвешенном виде. 
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВЫЕ РАБОТЫ 
ТЕРМИН 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Отутюжить 
Удалить замины на тканях, деталях и изделии 
Отутюжить ткань или готовое изделие 
Разутюжить 
Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении 
Разутюжить припуски стачного шва 
Заутюжить 
Отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в этом положении 
Заутюжить складки, припуски необработанного среза 
Приутюжить 
Уменьшить толщину шва, сгиба или края детали 
Приутюжить бретели, карманы, край изделия 
Декатировать 
Влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки 
Декатировать ткань перед раскроем 
Выполняя влажно-тепловые работы надо быть предельно внимательным и соблюдать правила техники безопасности! 
1. Перед работой утюгом проверять исправность шнура. 2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки. 3. Ставить утюг на подставку. 4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 5. Выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике. 6. По окончании работы утюг обязательно выключать и ставить на огнеупорную подставку. 
Физкультминутка 

4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА Закрепление: «Практическая работа №6». «Знакомство с терминологией, применяемой при выполнении влажно-тепловых работ» (учебник,с.33). 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: §6; ответить на вопросы в конце параграфа.